Pos: ____ Stk. 	 Baumeinfassung aus Beton C30/37 Expositionsklassen: XF4, XA1, XM3

Mindestzementgehalt: 320kg/cbm. 

 Typ:  		Baumscheibe, rund, 2-teilig
 Abmessung:	Ø 100cm

Stärke:		12,5 cm

Ausführung:		bewehrt, 10 KN Radlast

Farbe

Oberfläche:		grau

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig.

 	Die Baumscheibe ist gemäß Anweisung der Bauleitung auf eine rund 20 cm

starke Frostschutzschicht 0/32 mm sowie 3 Punktfundamente (Dimension :

ca. 40 x 40 x 40 cm) aus Beton C12/15 in Mörtel höhen- und fluchtgerecht zu

versetzen.

In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr sowie Deponiegebühren der

Bodenmassen einzukalkulieren, ebenso die Betonarbeiten für die Betonfundamente,

einschließlich Materiallieferungen.

Pos:____ Stk.	Zulage für die Ausführung der Baumscheibe wie vor, jedoch Farbe/Ausführung

Pos:____ Stk.	Lieferung eines Öffnungsdeckels, Ø 86 cm, Farbe grau passend zu vorgenannter

Baumscheibe, zum Schutz von Jungbaumpflanzen.

Pos:____ Stk.	Zulage für die Ausführung des Öffnungsdeckels wie vor, jedoch Farbe/Ausführung