Pos: ____ Stk.     Blockstufen gemäß DIN EN 13198  Leistungsklasse DHEUS

(DHEUS : Abwitterung im  Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren)

liefern und fachgerecht versetzen.

 	Typ:  			Betonblockstufen
 	Format: 			15 x 35 (Länge 50 cm, 100 cm),

18 x 30 (nur Länge 80 cm)
 	Baulänge:			50 cm, 80 cm, 100 cm
 	Farbe- /Oberfläche:	grau

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

 	Einbau in Hangbereich als Treppenanlage. Die Betonblockstufen

sind auf eine rund 20 cm starke Frostschutzschicht 0/32 mm und

ca. 10 - 15 cm starkes Betonfundament aus Beton C20/25 höhen- und

fluchtgerecht zu versetzen. In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten

und die Abfuhr sowie Deponiegebühren der Bodenmassen einzukalkulieren,

ebenso die Betonarbeiten für die Fundamente, einschließlich aller

Materiallieferungen.

Pos: ____ Stk. 	Zulage für die Ausführung der Betonblockstufen wie vor, 
 	jedoch Farbe/Oberfläche:_________________