Pos: ____ lfdm     Randeinfassung gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 Leistungsklasse DHEUS , I, T

(DHEUS : Abwitterung im  Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren) liefern und                            fachgerecht versetzen.

Typ:  	Hochbordstein, eckig
Format: 	12 x 15 x 25 cm, 12 x 15 x 30 cm, 15 x 18 x 30 cm 
Baulänge:	50 cm, 100 cm
Farbe:	grau

Mögliche Bezugsadresse:
 	
                             HEUS-Betonwerke GmbH
                             Offheimer Straße 15
                             65604 Elz / Westerwald
 
       	  Tel.: 06431/5005-0
 	  Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig.

     Die Betonsteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschutzschicht

0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett ais Beton C12/25 mit durchgehender

mindestens 15 cm breiter , einseitiger Schulterstütze aus erdfeuchtem

Stampfbeton gemäß DIN 18318 engfugig, höhen- und fluchtgerecht zu versetzen.

In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr sowie Deponiegebühren

der Bodenmassen einzukalkulieren, ebenso die Betonarbeiten für die

Schulterstütze und Betonfundamente, einschließlich Materiallieferungen.

Pos: ____ lfdm    Zulage: Schalung der Schulterstütze

Die Oberkante der Schulterstütze richtet sich nach der Stärke der

angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberfläche der Rückenstütze ist

nach außen leicht abzuschrägen.

Pos: ____ lfdm    Zulage: Konstruktive Bewehrung der Schulterstütze sowie Betonbettung

mit Baustahlmatten, Format: Bst 500 M Güte: Q 188 A

Pos: ____ lfdm    Zulage: Radiensteine

Leistung wie vor, jedoch Beton Hochbordsteine als Innen- bzw.  Außenbögen                               Radius: 1,0 m (Radien und Baulänge beachten)  liefern und fachgerecht versetzen.                                     Radien größer 8 m sind mit geraden Steinen Baulänge 50 cm auszuführen.

Pos: ____ lfdm    Zulage: Übergangssteine Hoch- auf Rundbordsteine

Leistungen wie vor, jedoch Übergangssteine von Hochbord auf Rundbordsteine

liefern und fachgerecht versetzen.

Pos: ____ lfdm    Zulage: für die Ausführung der Betonbordsteine wie vor, jedoch Farbe/Oberfläche: ___

Pos: ____ Stk      Zulage: Gehrungsschnitte

Pos: ____ Stk 	Zulage: Passschnitte

Pos: ____ Stk 	Zulage: Innenecke

jedoch Beton-Hochbordstein Innenecke, Format 12 x 15 x 25 x 40 cm

liefern und fachgerecht versetzen wie vor.

Pos: ____ Stk 	Zulage: Außenecke

jedoch Beton-Hochbordstein Außenecke, Format 12 x 15 x 25 x 25 cm

liefern und fachgerecht versetzen wie vor.

Pos: ____ Stk 	Zulage: Parkbucht Eckstein

jedoch Parkbucht Eckstein, Format 50 x 50 cm, Außenradius 0,5 m

Anschluss: links, rechts liefern und fachgerecht versetzen wie vor.