Pos: ____ qm 	Betonwerkstein nach DIN EN 13198 liefern und gemäß Anweisung platzieren.

 	Typ:  	Kugeln, mit leicht abgeflachter Unterseite
 	Format: 	Ø 30 cm, Ø 44 cm, Ø 60 cm
 	Farbe/

Oberfläche:	basalt 1/3 mm kugelgestrahlt

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig


Pos:____ Stk.	Zulage Bohrung für Leerrohr zwecks Brunnenanschluss.

Pos:____ Stk. 	Zulage Fundamentierungsstahl zwecks konstruktiver Verbindungsmöglichkeit

mit einem Betonfundament aus Beton C20/25. Dimension passend zum

Durchmesser des jeweiligen Gestaltungselements, ca. 30 x 30 x 30 cm.

Fundamentierungsarbeiten werden gesondert ausgeschrieben.