Pos: ____ Stk.     Betoneinfassung DIN EN 13198  Leistungsklasse DHEUS

(DHEUS : Abwitterung im  Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren)

liefern und fachgerecht versetzen.

Typ:  	L-Stein		U-Stein			
 	Format: 	38 x 30 cm	30 x 20 cm	50 x 38 cm
 	Höhe:	50 cm	30 cm	40 cm	
 	Farbe:	grau
	
 	Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

 	Einbau der Betonelemente als Randeinfassung. Die Betonsteine

sind auf eine rund 25 cm starke Frostschutzschicht 0/32 mm,

und ca. 10 -15 cm starkes Betonfundament aus Beton C12/15

höhen- und fluchtgerecht zu versetzen. 
 	In den Einheitspreis sind die Erdarbeit und die Abfuhr sowie

Deponiegebühren der Bodenmassen einzukalkulieren, ebenso

die Betonarbeiten für die Fundamente, einschließlich aller

Materiallieferungen sowie Abdichtungsarbeiten. Bei anstehendem

Hangwasser ist eine fachgerechte Drainageleitung einzubauen.