Pos: ____ Stk.     Entwässerungsrinnensteine gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 Leistungsklasse

DHEUS , I, T (DHEUS : Abwitterung im  Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren)   liefern und fachgerecht versetzen.

 Typ:  	Muldensteine
  Format: 	50 x 50 cm
 Stärke:	15 cm, (Stich 2,5 cm)
 Farbe:	grau

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

 	Die Betonmuldensteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschutzschicht

0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus Beton C12/15 „hammerfest“ mit einer

Fugenbreite von 8 - 12mm, gemäß DIN 18318 höhen- und fluchtgerecht, einzeilig

zu versetzen. Die Fugen sind mit Zementmörtel unter ständiger Wasserzugabe

einzuschlämmen und anschließend ist die Rinne zu reinigen. In den Einheitspreis

sind die Erdarbeiten und die Abfuhr der Bodenmassen einzukalkulieren.
 	
Pos: ____ qm 	Zulage Kurvenausbildung  
 	Leistung wie vor jedoch Ausführung in Radienbereich.

Pos: ____ lfdm 	Zulage Beiarbeiten der Muldensteine

Beiarbeiten der Muldensteine mittels Nassschnitt.