Pos: ____ qm 	Betonpoller nach DIN EN 13198 liefern und fachgerecht versetzen.

 	Typ:  	Betonpoller „Kaiser“
 	Format: 	22 x 22 cm
 	Stärke:	110 cm
 	Farbe/

Oberfläche:	basalt 1/3 kugelgestrahlt

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Einbau als Abgrenzung, die Betonpoller sind auf eine rund 20 cm

starke Frostschutzschicht 0/32 mm , und ein 10 -15 cm Betonfundament

aus C12/15 höhen- und lotgerecht zu versetzen.

Einbautiefe ca. ein Drittel der Pollerhöhe. Einschließlich aller erforderlichen

Materialen und Nebenleistungen.