Pos: ____ Stk. 	Betonpalisaden nach DIN EN 13198 liefern und fachgerecht versetzen.

 	Typ:  	Rundpalisaden
 	Format: 	Durchmesser Ø 20 cm
 	Höhe:	60 cm, 80 cm,100 cm, 120 cm
 	Farbe:	grau

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

 	Einbau im Böschungsbereich. Die Palisaden sind auf eine rund 20 cm starke

Frostschutzschicht 0/32 mm und 10 - 15 cm starkes Betonfundament aus Beton C12/15 höhen- und fluchtgerecht zu versetzten.

Eine seitliche Rückenstütze aus Beton C12/15 ist in den Preis mit einzukalkulieren.

Auf ein lotrechtes Ausrichten der einzelnen Palisaden ist zu achten.

Einbindetiefe ca. ein Drittel der Palisadenhöhe.

Die Hinterfüllung muss aus frostsicherem, drainagefähigem Material unter lagenweiser 	Verdichtung eingebaut werden. Bei anstehendem Hangwasser ist eine fachgerechte 	Drainageleitung einzubauen.

Einschließlich aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Pos: ____ Stk. 	Zulage: für die Ausführung der Rundpalisaden wie vor, jedoch Farbe/Oberfläche: ____