Pos: ____ qm 	Sichtschutzelement bestehend aus Betonstelen gemäß

DIN EN 13198 liefern und fachgerecht versetzen.

 	Typ:  	Betonstele
 	Format: 	10 x 40 cm 
 	Höhe:	60, 80, 100, 130, 140, 160, 180, 200 cm
 	Farbe:	basalt 1/3

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

 	Einbau als Grundstückseingrenzung. Die Stelen sind auf eine rund 20 cm

starke Frostschutzschicht 0/32 mm und 10 - 15 cm starkes Betonfundament aus

Beton C12/15 höhen- und fluchtgerecht zu versetzen.

Eine beidseitige Rückenstütze aus Beton C12/15 ist in den Preis einzukalkulieren.

Auf ein lotrechtes Ausrichten der einzelnen Stele ist zu achten.

Einbindetiefe ca. ein Drittel der Gesamthöhe der Stele.

Einschließlich aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.